# PER UNA CITTA' CICLABILE: LE COSE DA NON FARE

La prima e più importante questione che le azioni per la difesa e diffusione della mobilità ciclistica urbana deve saper affrontare è quella della costruzione di un contesto generale "amico" della bicicletta, nel quale cioè sia possibile per un ciclista muoversi ovunque in modo confortevole e sicuro.

Gli elementi che concorrono a formare un tale contesto sono diversi e di diversa natura, e vanno dal comportamento degli utenti motorizzati, alla corretta distribuzione dei servizi urbanistici, alla qualità dello spazio pubblico, ai livelli di servizio offerti dal trasporto pubblico ecc.

L'elemento che si intende qui approfondire è quello dell'assetto delle strade e della circolazione, con particolare riferimento a quegli aspetti che, anche se consentiti o esplicitamente previsti dalla normativa vigente, è invece opportuno evitare a causa della loro intrinseca incompatibilità con la circolazione delle biciclette.

Non viene invece qui trattata la questione della moderazione del traffico, che resta tra tutti lo strumento in assoluto più importante su cui deve potersi basare qualunque politica per la ciclabilità, questione per la quale si rimanda agli ormai numerosi e ben strutturati riferimenti tecnici.

Alcuni degli aspetti discussi riguardano anche la circolazione pedonale. Occorre tuttavia tener presente che il ciclista a volte, soprattutto quando deve affrontare situazioni particolarmente complesse o pericolose, scende dal sellino e diviene pedone....

L'importanza che va attribuita agli aspetti dei quali di seguito si discute è piuttosto evidente: progettare oggi interventi compatibili con la circolazione ciclabile riduce un domani la necessità di realizzare costosi e spesso poco efficaci interventi per la sua protezione.

I punti esaminati nel documento sono i seguenti:

1.	Le aree pedonali

2.	Strade e zone a traffico limitato

3.	Gli attraversamenti pedonali

4.	Gli attraversamenti ciclabili

5.	Corsie di accelerazione/decelerazione

6.	Diversioni, immissioni e merging di corsie

7.	Corsie di preselezione per la svolta a destra ai semafori

8.	Corsie di preselezione per la svolta a sinistra ai semafori

9.	Le corsie per la svolta a destra continua

10.	Strade pluricorsia

11.	Corsie riservate del mezzo pubblico

12.	Sosta non parallela

13.	Carreggiate ristrette

14.	Bordi e fondo

15.	Grandi rotatorie

16.	Nuove espansioni insediative

17.	Cantieri stradali

Riconoscimenti

Il documento è stato redatto da Alfredo Drufuca di Polinomia Srl, con i contributi di Matteo Dondè, Eugenio Galli (FIAB), Valerio Montieri (FIAB)  e Luigi Torriani (Polinomia).

Dove non diversamente specificato, le immagini sono tratte da Google Maps.

### Le aree pedonali

Secondo il Codice della Strada, la circolazione delle biciclette è sempre ammessa nelle aree pedonali salvo esplicito divieto.

Tale divieto dovrebbe in effetti essere adottato solo in casi eccezionali, il che significa che il progetto di un'area pedonale deve in genere tener conto di una componente non pienamente compatibile con la presenza pedonale.

Questo è particolarmente evidente nel caso in cui l'area pedonale, come spesso avviene, sia attraversata da itinerari ciclabili importanti.

Non serve ovviamente in questi casi realizzare corsie ciclabili, ma certamente occorre lasciare sempre spazi adeguati per dimensioni e geometrie al transito dei ciclisti, da individuare quali corridoi preferenziali per la circolazione di questi ultimi al fine di renderne più ordinati e meno conflittuali i comportamenti.

|  | Milano, C.so Garibaldi. La collocazione di funzioni ed arredi non tiene conto delle esigenze di circolazione delle biciclette |
| --- | --- |
|  | Milano, piazza Cordusio I punti di accessi alla zona pedonale e ciclabile sono insufficienti e portano a notevoli conflitti tra pedoni e ciclisti |
|  | Milano, Corso Buenos Aires. Al termine dell’area pedonale di via Spallanzani è evidente la necessità di differenziare i flussi fra ciclisti e pedoni (foto Montieri) |
|  | Milano, via Paolo Sarpi. Un buon esempio di separazione leggera quanto efficace ottenuta attraverso semplici elementi di arredo (foto Montieri) |

### Strade e zone a traffico limitato

Contrariamente a quanto stabilito per le zone pedonali la possibilità per le biciclette di circolare nelle zone a traffico limitato non è invece implicita e va pertanto prevista e segnalata.

Tuttavia, nonostante tali luoghi spesso offrano ai i ciclisti itinerari preferenziali 'naturali', la loro esenzione dal divieto di circolazione è frequentemente e senza motivo dimenticata.

|  | Milano, via Fabio Filzi. La mancata esenzione dal divieto di transito per le biciclette, è una 'dimenticanza' rivelatrice della storica mancanza di attenzione verso il tema della ciclabilità. (foto Galli) |
| --- | --- |
|  | Milano, viale Toscana. Qui addirittura l'esenzione dal divieto di transito è concessa a moto e ciclomotori, e non alle biciclette. |

### Gli attraversamenti pedonali

Non vi sono indicazioni normative circa la lunghezza massima degli attraversamenti di una strada, anche se è del tutto evidente che situazioni come quelle rappresentate nelle foto sotto riportate costituiscono punti di pericolosità elevatissima, che dovrebbero essere sempre accuratamente evitate.

Pertanto, quando un attraversamento richieda di affrontare più di una corsia per senso di marcia, o comunque in presenza di flussi rilevanti, è indispensabile inserire una isola centrale di dimensioni adeguate al ricovero di una bicicletta, cioè pari a 2 metri (minimo assoluto 1,8 metri).

|  | Milano, via delle Forze Armate. 16,5 metri di attraversamento libero di una strada da 2000 veicoli/h sono da ritenersi assolutamente inaccettabili. Soprattutto se si pensa che l’attraversamento porta ad una scuola elementare. |
| --- | --- |
|  | Reggio Emilia, via Emilia Ospizio. La presenza dell’isola centrale facilita enormemente l’attraversamento di pedoni e ciclisti, che possono affrontare separatamente le due correnti di traffico. (foto Dondé) |
|  | Milano, via Monteverdi. ”Solo” 13 metri di attraversamento libero di una strada a 4 corsie. Sulla destra la solita scuola elementare. |

### Gli attraversamenti ciclabili

Pur essendo questo un tema relativo non allo spazio stradale generico ma alle piste ciclabili, pure è importante sollevarlo anche in questa sede per l'importanza che riveste e per la grande confusione che lo accompagna.

Non è infatti raro vedere in corrispondenza dei punti di attraversamento posti lungo piste o corsie  ciclabili l'imposizione di segnali (a volte solo orizzontali) di "dare la precedenza" o di "stop", in genere spiegati dalla volontà di indurre prudenza nel ciclista. Altre volte l'attraversamento, pur segnalato con la apposita segnaletica orizzontale, è accompagnato impropriamente dal segnale di “fine pista ciclabile”. Raramente viene invece utilizzato il pittogramma della bicicletta a terra per avvisare i veicoli della presenza della pista, o lo si usa in modo corretto cioè rivolto agli automobilisti.

E' ovviamente indispensabile che questi punti vengano trattati in modo omogeneo e corretto, senza 'inventare' combinazioni segnaletiche che, per quanto giustificate dalle migliori intenzioni, divengono solo motivo di confusione nei comportamenti oltre che nell'accertamento delle responsabilità in caso di incidenti.

| Legnano, via Bainsizza. Oltre al segnale di stop posto sulla ciclabile all'incrocio con una strada secondaria, viene omessa la segnaletica orizzontale di attraversamento ciclabile. | Settimo Milanese, via Libertà. Qui la segnaletica di attraversamento è impropriamente accompagnata dai triangoli di 'dare la precedenza'. Da notare anche il doppio 'stop' sulla strada laterale. |
| --- | --- |
| Sesto Fiorentino, via Di Vittorio. La segnaletica a terra è solo pedonale, e la continuità ciclabile è senza motivo interrotta. | Sesto Fiorentino, via Di Vittorio. Qui la segnaletica orizzontale che garantisce la continuità della pista è presente, ma viene comunque posto il segnale di 'fine pista'. |

### Corsie di accelerazione/decelerazione

Le corsie di accelerazione e decelerazione sono dispositivi esplicitamente concepiti per le caratteristiche cinematiche dei mezzi motorizzati veloci e semplicemente non contemplano la presenza di veicoli lenti come le biciclette. Ne deriva altrettanto semplicemente che il loro utilizzo è da ritenersi incompatibile nelle strade sulle quali è permessa la circolazione ciclabile.

Le nuove norme tecniche già non ammettono l'utilizzo, in precedenza possibile, delle corsie di accelerazione sulle strade a semplice carreggiata, che andrebbero pertanto 'bonificate' da tale dispositivo ove ancora presente.

In realtà le corsie di accelerazione/decelerazione sono ben poco utili in ambito urbano, dati i limiti di  velocità vigenti; ove si ritenga necessario mantenerle occorre poter contare su ben attrezzati ed accessibili percorsi ciclabili separati.

Per le corsie di decelerazione si possono anche adottare schemi simili a quelli descritti per le corsie di preselezione per la svolta a destra più oltre trattate.

|  | Opera, strada Valtidone. Corsia di decelerazione su strada extraurbana percorribile per le biciclette |
| --- | --- |
|  | Milano, via Parri. Corsia di accelerazione su strada urbana percorribile per le biciclette. |

### Diversioni, immissioni e merging di corsie

I casi in cui una intera corsia viene deviata o si immette in una strada rappresentano episodi ancora più critici di quelli descritti al proposito delle corsie di accelerazione/decelerazione.

Analogo è il caso delle corsie di scambio (merging), molto utilizzate negli anni 60-70 ed ancora oggi piuttosto diffuse.

Superfluo dire che si tratta di sistemi del tutto incompatibili con la circolazione delle biciclette, di conseguenza, assolutamente da evitare in assenza di percorsi ciclabili alternativi.

| Milano, via Novara. Il vecchio tracciato, come frequentemente avviene, viene mantenuto come uscita tangente alla curva di impostazione della variante, mettendo in conflitto i veicoli in uscita con i ciclisti che seguono il percorso principale. | Milano, via De Sica. Una analoga situazione di variante esterna al nucleo storico è più correttamente trattata modificando l'innesto tangente in innesto a 'pipa', assai meno pericoloso per i ciclisti. |
| --- | --- |
| Milano, via Marghera. Le due corsie 'sfioccano' verso due diverse direttrici mettendo in difficoltà il ciclista che deve prendere quella di sinistra | Milano, piazza Tripoli. Anche qui le due corsie si suddividono, lasciando quella di destra a servizio della sola svolta. Evidente il conflitto che ne consegue tra i ciclisti che proseguono diritto ed i veicoli in svolta. |

|  | Milano, via Novara. La strada già a due corsie ne riceve una terza da destra lasciando il ciclista letteralmente 'in mezzo alla strada'. |
| --- | --- |
|  | Vicenza, nodo dello Stadio. Le tre strade formano un anello a senso unico fondato sui meccanismi di merging e diverging dei flussi che si devono intersecare, anello che risulta praticamente impossibile da percorrere in bicicletta. |

### Corsie di preselezione per la svolta a destra ai semafori

Le corsie di preselezione per la svolta a destra ai semafori, normalmente utilizzate per diversificare le fasi semaforiche dedicate a questa manovra, sono un dispositivo che, oltre a ridurre i tempi dedicati agli attraversamenti pedonali, mette in gravi difficoltà e pericolo un ciclista che non abbia a dover svoltare.

Occorre quindi sempre in primo luogo valutare attentamente l'effettiva necessità di adottare tale dispositivo, dato che il risparmio di tempo così garantito agli automobilisti genera costi anche molto elevati per gli utenti deboli.

Se tali corsie sono davvero necessarie -e non sempre lo sono- devono almeno essere accompagnate da un 'corridoio' ciclabile che individui lo spazio dedicato all'inserimento del ciclista, disegnando  in modo adeguato l'innesto della corsia.

| Milano, cavalcavia Luraghi. Corsia di preselezione per la svolta a destra. Uno dei casi in cui tale dispositivo è del tutto inutile dati i livelli di traffico presenti. | Germania. Corsia di preselezione per la svolta a destra attrezzata per i ciclisti (foto Enrico Chiarini) |
| --- | --- |

Schema di inserimento di una corsia di attestamento semaforico per la svolta a destra attrezzata per i ciclisti

Va in realtà ricordato come tale soluzione, comunemente adottata in tutta l'Europa ciclisticamente avanzata, venga da diversi tecnici 'diligenti' ritenuta non conforme al Codice della Strada.	
Dato però che il primo articolo dello stesso Codice a suo fondamento ricorda che "..la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato", si consiglia semplicemente di eliminare queste tipologie di svolta (come i suddetti tecnici avrebbero dovuto coerentemente concludere) .

### Corsie di preselezione per la svolta a sinistra ai semafori

Per quanto invece riguarda le corsie di svolta a sinistra, queste sono  molto spesso indispensabili per garantire un buon funzionamento dell'impianto semaforico. Esse peraltro sono assai meno problematiche per la circolazione delle biciclette (non coinvolgono il ciclista che non effettua la manovra di svolta).

L'unico caso critico, e che va assolutamente evitato nel caso di circolazione promiscua, è quello in cui si hanno più corsie per la svolta a sinistra, delle quali la prima dedicata anche alla manovra 'a diritto'.

|  | Sesto San Giovanni, V.le Fulvio Testi. Doppia corsia di preselezione per la svolta a sinistra, con la prima promiscua con i movimenti 'a diritto'. |
| --- | --- |

### Le corsie per la svolta a destra continua

Analogamente a quanto detto per le corsie di preselezione per la svolta a destra, l'utilizzo di tali dispositivi dovrebbe essere sempre ragionato e non mai adottato senza robuste motivazioni: basti pensare alla  ben maggiore pericolosità degli attraversamenti pedonali.

Quando davvero indispensabili esse devono essere accompagnate sempre da un'isola che consenta ai ciclisti un attestamento sicuro, che offra cioè un bordo di almeno 2 metri di appoggio ai ciclisti che proseguono dritti.

Assolutamente da vietare sono invece le semaforizzazioni non canalizzate nelle quali è consentita la partenza anticipata dei veicoli in svolta a destra.

| Milano, via Inganni. L'isola non è sufficiente per garantire il ricovero al ciclista, costringendolo ad invadere l'attraversamento pedonale | Milano, via Bagarotti. L'allungamento dell'isola è sufficiente per offrire un appoggio al ciclista in attesa |
| --- | --- |
|  | Milano, via Boccaccio. Il semaforo è attrezzato con una freccia che autorizza la svolta a destra contemporaneamente al verde sulla laterale. Non vi è nessuna corsia di preselezione e nessuno spazio dove un ciclista possa attendere. A questo si aggiunge l’assoluta inutilità di tale assetto ( il traffico in svolta è modestissimo) e l’altrettanto assoluto disordine del luogo ( la sosta abusiva ma tollerata invade sistematicamente tutta l’intersezione). |
|  | Milano, via Forze Armate. La svolta a destra anticipata è effettuata da una linea di bus provocando un conflitto estremamente pericoloso tra mezzi pesanti in svolta e ciclisti in attesa |

### Strade pluricorsia

Nelle carreggiate ampie il segnare con segnaletica orizzontale le corsie di marcia aiuta lo scorrimento ordinato del traffico.

Il codice della strada prescrive le dimensioni minime delle corsie in funzione del tipo di strada; la misura minima è di 2,75 metri.

Tuttavia gli automobilisti che percorrono la corsia di destra si trovano a dover sorpassare le biciclette che percorrono tale corsia e, se le dimensioni di quest'ultima non sono sufficientemente ampie, sono costretti a manovre sempre pericolose (brusche decelerazioni, cambi di corsia non sempre agevoli in presenza di traffico sostenuto, sorpassi  operati senza rispettare i necessari franchi laterali con il ciclista...).

Per poter disegnare le corsie sulla carreggiata occorre pertanto che la corsia di destra sia ampia almeno 3 metri cui vanno aggiunti non meno di 80 cm se il bordo della carreggiata è a raso, da incrementare di altri 40 cm nel caso di presenza non trascurabile di mezzi pesanti.

Tale dimensione va portata ad 1 metro se il bordo è segnato da un cordolo inferiore a 8 cm; a 1,2 mt. se maggiore di 8 cm; a 1,4 mt se il bordo è costituito da auto in sosta. Tali dimensioni vanno al solito incrementate di altri 40 cm in presenza di mezzi pesanti.

Tutto ciò presuppone ovviamente che il margine destro della carreggiata sia perfettamente transitabile, senza cioè buche, scoline, tombinature sconnesse ecc.

E' ovviamente opportuno che il franco aggiuntivo sia delimitato come corsia ciclabile avendone i requisiti (1,5 mt.), altrimenti come cycle strip o semplice banchina o ancora, in presenza di sosta, come fascia di manovra.

Como, strada Napoleona. Un ciclista, soprattutto in salita, si trova in una situazione di estremo pericolo, soprattutto quando il traffico limita le possibilità di manovra delle auto che percorrono la corsia di destra.

| Dahlem (Berlino). In assenza delle dimensioni minime per segnare le due corsie si è correttamente inserita la fascia ciclabile, oltre ad alcuni stalli di sosta | San Francisco. La strada pluricorsia prevede una fascia ciclabile sulla destra. La presenza della scolina è utilizzata come franco rispetto al cordolo del marciapiede e riduce meno la superficie utile di corsia. |
| --- | --- |
| Londra. Così strade urbane di grande comunicazione non solo convivono, ma offrono un perfetto supporto alle 'autostrade ciclabili' | Londra. Quando si segnano le corsie, ci si ricorda di quelle ciclabili. Esempio utile anche per il paragrafo seguente. |

### Corsie riservate del mezzo pubblico

Non si deve mai realizzare una corsia riservata sul bordo destro stradale senza prevederne l'utilizzo anche da parte delle biciclette, che non avrebbero altrimenti alcuna possibilità di poter circolare in sicurezza.

| Milano, via Serra. La corsia preferenziale rendeva la strada impraticabile per ciclisti. La segnaletica è stata successivamente modificata per ammetterli anche se in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada che tale esenzione formalmente non prevedono. | Milano, via della Moscova. La situazione sarebbe qui ancora più critica, se non si potesse paradossalmente contare su di un rispetto della preferenziale praticamente nullo. |
| --- | --- |

Anche una corsia riservata contromano offre generalmente una opportunità di collegamento che molti ciclisti sfruttano sfidando i divieti; in questi casi va sempre valutata la possibilità di realizzare una corsia di uso misto bus+bici.

|  | Milano, via Visconti di Modrone. La corsia contromano protetta da cordolo invalicabile è ampia solo 3,5 metri ma è percorsa da molti ciclisti in fortissimo conflitto con gli autobus. |
| --- | --- |

A tal fine l’ampiezza utile della corsia deve essere di 3,80 mt. al lordo delle strisce di delimitazione per corsie non protette (riducibili a 3,50 con flussi modesti di bus), e di  4,5 metri (riducibili a 4 metri)  per corsie protette con elementi invalicabili.

Tali misure valgono ovviamente solo se la fascia destra della carreggiata si trova nelle condizioni ottimali in precedenza descritte quanto ad altezza dei cordoli, assenza di elementi di potenziale disturbo per il transito delle biciclette (tombini, caditoie ecc.) e perfetto stato della pavimentazione.

### Sosta non parallela

Le manovre di uscita delle auto dagli stalli di sosta lungo strada disposti 'a pettine' o inclinati sono molto pericolosi per i ciclisti, che sono letteralmente 'invisibili' per gli automobilisti in manovra di uscita.

L'uso della sosta a 90° andrebbe limitato alle sole strade locali, anche se tale prescrizione viene frequentemente disattesa, mentre la sosta inclinata è ovunque molto diffusa.

Per quest'ultima esiste una soluzione semplicissima, tanto ampiamente nota quanto del tutto inapplicata in Italia, e cioè quella della inclinazione 'retroversa' degli stalli.

Basta adottare tale accorgimento per risolvere del tutto il problema.

|  | Arlington (Texas). L'inclinazione 'retroversa' degli stalli è qui accompagnata da una fascia ciclabile/fascia di manovra della sosta che rende ancora più sicura la circolazione dei ciclisti. |
| --- | --- |
|  | L'inclinazione 'retroversa' degli stalli a 45° migliora infatti enormemente la sicurezza dei ciclisti, che divengono ben visibili per i veicoli in uscita dal parcheggio e dovrebbe perciò essere sempre adottata (schema grafico Dondè) |

### Carreggiate ristrette

Dove la carreggiata si riduce a 3,5 metri si genera un inevitabile conflitto tra la percorrenza delle biciclette e quella degli autoveicoli, che non riescono più a superare con ragionevole agio i ciclisti.

Occorre tener presente tale aspetto nei progetti di risistemazione delle strade, come sarebbe stato meglio fare nell'esempio sottoriportato.

|  | Settimo Milanese, via Di Vittorio. La strettoia di 3,5 metri realizzata in corrispondenza dell'attraversamento pedonale protetto ha generato problemi di conflitto tra autoveicoli e ciclisti, anche se mitigati dalle velocità ridotte. |
| --- | --- |

Ovviamente tale problema è aggravato dalla presenza di un bordo alto, come quello dato da una fila di auto in sosta.

In questi casi, essendo quasi sempre impossibile eliminare un lato di sosta, come sarebbe peraltro d'obbligo, si dovrebbe quantomeno segnalare il divieto di sorpasso dei ciclisti da parte degli automobilisti, ad esempio inserendo un pittogramma del segnale riportato a lato.

|  | Milano, via Giovio. Una doppia fila di auto in sosta su di una carreggiata di 7 metri rende del tutto impossibile per un'auto superare una bicicletta. |
| --- | --- |

### Bordi e fondo

L’altezza dei cordoli laterali deve essere contenuta entro il valore massimo di 12 cm (da ridurre ad 8 per le strade locali). Valori più elevati costringono ad una circolazione del ciclista molto discosta dal bordo. Questo ovviamente vale in assenza di sosta.

Canalette e caditoie non devono recare alcun disturbo per la circolazione ciclabile, e pertanto non devono avere larghezze maggiori di 25-30, cioè della distanza naturalmente mantenuta dal ciclista rispetto al cordolo del marciapiede.  	
I chiusini dovrebbero essere collocati in parti della carreggiata non interessate dalla circolazione delle biciclette. 	
Non sono in ogni caso ammissibili fessure in griglie od altri manufatti analoghi posati su superfici accessibili alla circolazione di biciclette o di pedoni con larghezza o diametro maggiore di 2 cm. Se posti lungo una corsia di marcia, gli elementi più lunghi costituenti le griglie vanno disposti perpendicolarmente al senso di marcia.

Un problema analogo deriva dalla posa di pavimentazioni in massetto con fughe parallele alla direzione veicolare; si formano infatti in tal modo solchi che rendono pericolosamente instabile il moto del ciclista (effetto rotaia).

Da ultimo, ma non è davvero l'ultimo dei problemi, è bene ricordare l'enorme importanza per un ciclista dello stato di manutenzione del fondo stradale in corrispondenza del bordo strada, condizione essenziale per poter circolare in modo confortevole e sicuro.

Tanto importante da rappresentare in assoluto la prima misura da adottare a difesa della ciclabilità.

| Cusano Milanino, via Matteotti. La colina occupa il franco naturalmente tenuto rispetto al cordolo senza pregiudicare quindi la larghezza utile per la circolazione delle biciclette | Reggio Emilia, via Emilia Ospizio: caditoia adatta al passaggio dei ciclisti |
| --- | --- |
|  | Milano, C.so Italia. Forse uno degli esempi peggiori di trattamento dei bordi. Cordolo alto a destra, rotaia a sinistra, pavè sul fondo. Per percorrere tale tratto occorre essere davvero abilissimi ... |
|  | Milano, piazza Gambara. L’attraversamento rialzato, realizzato in massetti di porfido posati ‘a correre’ in senso longitudinale, provoca un pericoloso ‘effetto rotaia’. |

### Grandi rotatorie

Il dimensionamento delle rotatorie in ambito urbano dovrebbe essere quello minimo necessario per raggiungere le capacità tecniche richieste, e vanno rigorosamente rispettate le corrette geometrie prescritte dalle norme per ottenere un corretto comportamento dei veicoli.

Rotatorie di diametro superiore ai 40 metri richiedono, soprattutto se a doppia corsia di circolazione in anello, di essere attrezzate con percorsi ciclabili esterni.

|  | Sesto Fiorentino, incrocio tra le vie Ariosto e dell'Osmannoro. La rotatoria è inutilmente grande (65 metri) e, soprattutto, presenta geometrie che non costringono a rallentare e non impongono comportamenti prudenti. Si notino in particolare l'insufficiente deflessione delle traiettorie est-ovest ed i raccordi diretti tra gli ingressi e le uscite adiacenti. |
| --- | --- |
|  | Reggio Emilia, rotatoria dell'Acquedotto. Questo era l'assetto originario della rotatoria (180 metri di diametro), assolutamente impercorribile per un ciclista |
|  | Reggio Emilia, rotatoria dell'Acquedotto. Questo è il nuovo ben più civile assetto, con due rotatorie da 40 metri. Il miglioramento per la percorribilità dei ciclisti è enorme e la capacità di deflusso è aumentata sensibilmente (foto tratta da Bing Maps). |

### Nuove espansioni insediative

Sugli evidenti ritardi culturali che nel nostro Paese caratterizzano i progetti di espansioni urbanistiche, anche quando progettati con elevate pretese, vi sarebbe da discutere molto. Sono concetti per noi parecchio ostici i quartieri a traffico moderato, e del tutto misteriosi quelli dei 'quartieri senz'auto', nonostante siano ormai diffusissimi in Europa spesso anche nelle accezioni più radicali.

Ci limitiamo qui a stigmatizzare l'abitudine consolidata di dare per espletato il compito, ormai  assunto come 'dovuto', del garantire la ciclabilità nei nuovi quartieri semplicemente disegnando marciapiedi da 2 o 2,5 metri per battezzarli poi come 'percorsi ciclopedonali'.

O meglio, va benissimo disegnare marciapiedi più ampi dei soliti asfittici corridoi da 1,5 mt. minimi da norma, ma che restino marciapiedi appunto, destinati ad una circolazione dei pedoni finalmente confortevole.

In questi quartieri la circolazione ciclabile può essere assai meglio risolta lasciandola sulle strade costruite in modo da essere intrinsecamente moderate, limitandosi a prevedere connessioni strutturate con il telaio della ciclabilità urbana principale.

Se si volesse invece realizzare uno spazio davvero ciclabile e pedonale, occorre disporre di spazi adeguati, cioè poter dedicare ai pedoni uno spazio di almeno di 1,5 volte più ampio di quello destinato alla bicicletta e comunque non inferiore a 2 metri.

|  | Opera (MI), via Moneta. Uno dei due marciapiedi di un quartiere di recente realizzazione è portato a 2 metri (l'atro è 1,2 mt.), ripartito a metà con una riga e ribattezzato ciclopedonale. Si noti la strada che, per quanto assolutamente locale, riesce ad essere potenzialmente pericolosa grazie al lungo rettilineo. |
| --- | --- |

### Cantieri stradali

Se, come si è visto, le biciclette vengano spesso trascurate nei progetti stradali, lo sono invece sempre nel caso dei cantieri, anche quando questi interessino direttamente piste ciclabili esistenti.

Questo solo per ricordare come anche questo sia un aspetto tutt'altro che trascurabile della "città ciclabile".

# Footnotes

Ai sensi del D.M.5 Novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

Vi sarebbe invero prima ancora da preoccuparsi delle interruzioni dei collegamenti territoriali preesistenti che nuovi grandi insediamenti, progettati senza alcuna attenzione alla mobilità ciclabile, non di rado producono.